-7-

4.  УПЛОТНЕНИЕ ГОРЛОВИН

Вентиль C2H2 GCE 9-55697-0 установлен..

Герметичность соединения «вентиль – баллон» проверена.

|  | Представитель фирмы « VITKOVICE CYLINDERS a.s. » |
| --- | --- |
|  | М.П. _______________ Июнь 2020 подпись дата |

4.1  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Техническое освидетельствование баллона проводится в соответствии с главой 6 требований, утвержденных Федеральных норм и правил в области промышленной  безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (далее ФНП), утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору   25 марта 2014 г № 116, при соблюдении   Дополнительных требований промышленной безопасности к освидетельствованию и эксплуатации баллонов.(раздел XII ФНП)  уполномоченной в установленном порядке специализированной организацией.

Освидетельствование баллонов должно быть проведено по методике, утвержденной разработчиком конструкции баллонов, в которой должны быть указаны периодичность освидетельствования и нормы браковки.

Периодичность технического освидетельствования баллона согласно инструкции по освидетельствованию Результаты технического освидетельствования заносятся в раздел паспорта: «3. Результаты технического освидетельствования»

Организация, проводившая освидетельствование, наносит своё клеймо, дату проведенного и следующего освидетельствования. Маркировка производится ударным способом на сферической части у горловины баллона.

Запрещается эксплуатировать баллон, не прошедший техническое освидетельствование, и, если выбиты не все данные маркировки.

4.2  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Баллоны в упакованном виде транспортируются любыми видами транспорта в условиях, не допускающих их повреждения при температуре от минус 60 0С до плюс 60 0С. Резьбы баллона должны быть защищены от повреждений. На резьбу должна быть нанесена защитная смазка. Баллоны должны храниться в закрытых сухих, проветриваемых или вентилируемых помещениях отдельно от веществ, способствующих коррозии металла. При транспортировании баллоны не бросать, не катать, предохранять от падений и ударов.

4.3 ВЫБРАКОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

При достижении расчетного срока службы – 50 лет или при обнаружении дефектов, не подлежащих ремонту, баллон изымается их эксплуатации, и приводится в негодность следующим образом:- в безопасной зоне баллон опорожняется;

- в горловине баллона забивается резьба или высверливается отверстие в цилиндрической части баллона.

Баллон не содержит материалов, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды.

Материал баллонов (низколегированная сталь) полностью подлежит вторичной переработке.

Утилизация порожнего и приведенного в негодность баллона производится в специализированной организации, имеющей разрешение на утилизацию низколегированной стали.

ТНВЭД  7311001100, 7311001300, 7311001900 7311003000, 7311009100

БАЛЛОН СТАЛЬНОЙ БЕСШОВНЫЙ

ДЛЯ АЦЕТИЛЕНА

LA 4-0482 № 15368330

Паспорт  LA 4-ПС

ТР ТС 032

Сертификат соответствия ТС N RU Д-CZ.АД84.B.00086/20

Чешская Республика

2020 г.

-1-

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Баллон стальной бесшовный LA 4-0482 (черт. LA 4-0482 rev.0) предназначен для хранения и транспортирования растворенного ацетилена

Предприятие – разработчик и изготовитель баллона: Фирма «VITKOVICE CYLINDERS a.s.», Чешская Республика

Официальный представитель изготовителя в России ООО «ВИТКОВИЦЕ РУС» России 115035, г. Москва, набережная Космодамианская, дом 4/22, стр.8, этаж 3, пом. 315А

Сертификат соответствия ТС N RU Д-CZ.АД84.B.00086/20

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее давление, МПа (бар) | 1,9 (19) |
| 2 | Пробное давление, МПа (бар) | 6,0 (60) |
| 3 | Вместимость, л | 50( 2,0 |
| 4 | Масса, кг | 41( 2,5 |
| 5 | Наружный диаметр, мм | 229( 1,5 |
| 6 | Длина, мм | 1450( 10 |
| 7 | Внутренняя резьба горловины | W31,3х1,14” |
| 8 | Срок службы, лет | 50 |
| 9 | Периодичность тех. освидетельствования, лет | согласно инструкции по освидетельствованию |
| 10 | Температура эксплуатации, 0С | минус 50…+60 |
| 11 | Температура транспортирования и хранения, 0С | минус 60…+60 |
| 12 | Максимальное количество заправок | 50000 |
| 13 | Толщина стенки баллона, мм | 3,0 |
| 14 | Среда использования | Ацетилен |
| 15 | Тип пористой массы | UL1 (Литая) |
| 16 | Растворитель | Ацетон |

-6-

1.ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Баллон стальной бесшовный для хранения и транспортирования растворенного ацетилена. Представляет собой цельнометаллический сосуд с горловиной. Горловина имеет внутреннюю резьбу для установки запорно-пускового устройства или вентиля. Горловина баллона предусматривает установку защитного колпака или других аксессуаров  Наружная поверхность баллона окрашена.

2  УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Эксплуатация баллона проводиться в соответствии с Главой 3 требований, утвержденных норм и правил в области промышленной  безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года. Температурный диапазон эксплуатации баллона от  минус 500С до плюс 600С. Баллон должен использоваться для хранения и транспортирования сжатых и сжиженных газов разрешенных к применению.	Срок службы баллона – 50лет.

3  ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БАЛЛОНОМ

Перед использованием баллона следует проверить комплектность поставки по паспорту и провести визуальный контроль баллона.

3.1. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ БАЛЛОНА

Требования к установке баллона отсутствуют, так как данный тип не является специализированным оборудованием, нуждающимся в таких требованиях.

3.2  ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Визуальный контроль проводится перед каждым  наполнением, но не реже одного раза в год. На баллонах проверяется маркировка и производится контроль наружной поверхности баллона и резьбы.

Запрещается эксплуатировать

- баллон, не прошедший очередное техническое освидетельствование;

- баллон с механическими повреждениями наружной поверхности:

вмятинами, забоинами, вздутиями, раковинами, рисками глубиной более 5% от номинальной толщены стенки и трещинами.

При обнаружении дефектов необходимо немедленно опорожнить баллон в безопасной зоне и изъять его из эксплуатации для ремонта или браковки.

3.3  РЕМОНТ БАЛЛОНА

При обнаружении следов коррозии на наружной поверхности баллона необходимо провести его ремонт. Запрещаются любые виды ремонта баллонов при помощи сварки, нагрева выше 300 0С, любое вмешательство в конструкцию баллона, несанкционированное изменение в маркировке или в других параметрах, которые не были одобрены производителем.

Отметка о проведении ремонта заносится в раздел паспорта.

#### -5-

ТНВЭД  7311001100, 7311001300, 7311001900 7311003000, 7311009100

БАЛЛОН СТАЛЬНОЙ БЕСШОВНЫЙ

ДЛЯ АЦЕТИЛЕНА

Руководство по эксплуатации LA 4- РЭ

Чешская Республика

-2-

- КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

| Наименование | Кол | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Баллон | 1 |  |
| Паспорт | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Пластмассовая заглушка | 1 |  |
| Вентиль | 1 | C2H2 GCE 9-55697-0 |

- МАРКИРОВКА БАЛЛОНА

(пример)

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации и хранения – 5 лет с даты изготовления.

Указанный срок действителен при соблюдении потребителем требований хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в руководстве по эксплуатации на баллон.

С рекламациями и эксплуатационными замечаниями по баллону просьба обращаться в ООО «ВИТКОВИЦЕ РУС» России 115035, г. Москва, набережная Космодамианская, дом 4/22, стр.8, этаж 3, пом. 315А

-3-

6  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Баллон стальной LA 4-0482 № 15368330 изготовлен и принят в соответствии с требованиями черт. LA 4-0482  rev.0 и признан годным для эксплуатации.

Представитель фирмы  « VITKOVICE CYLINDERS a.s. »

М.П.

Шаульский Н.Г.    __________________                                   Апрель 2020

Подпись                                                       дата

7  ОТМЕТКА О ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА

| Вид ремонта | Дата ремонта | Подпись и печать ответственного лица |
| --- | --- | --- |

8  РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

| Дата освидетельствования | Результаты освидетельствования | Дата след. Освидетель-ствования | Причина отбраковки | Подпись и печать ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9  СВЕДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

| Дата | Число заправок | Остаточный ресурс | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

-4-